## Slide 1: The Case For The Reduced Instruction Set Computer

## Slide 2: 复杂性增加的原因
  内存与CPU的速度不平衡，造成指令实现原语比子例程实现原语要快得多
  微程序控制使得增加指令变简单，成本也降低了
  增加指令数，代码密度貌似降低了。
  市场原因，更复杂的指令集，给了计算机生产商说服用户购买的理由
  向上兼容，意味着需要添加新的复杂特性，又很少有指令删除。
  为了支持高级语言，但复杂指令集很少证据证明更支持高级语言

## Slide 3: CISC实施的结果
在时间空间条件权衡下，只有很小一部分的指令架构被使用
现在有了更快的存储
不是所有的复杂指令都代表着更快的速度，比如index指令用简单指令代替，能加速45%
CISC拉长了设计时间，而减少设计时间能更快地利用新技术，减少不确定性，好处很多
CISC增加了设计错误

## Slide 4: RISC和超大规模集成电路
一个更复杂的架构就更难以实施
复杂架构设计时间会长很多，设计和调试时间可能达到四年，会使设计时的新技术变成过时的技术
RISC仅仅通过简化设计就能获得速度提升
由于RISC实现更简单，所以新技术产生时，RISC能够使用比CISC更早使用，更易实现

## Slide 5: 支持一个高级语言计算机系统
高级语言计算机系统不必非要由CISC支持
复杂的指令会使得编译器难以实现
对编译器合适的指令，可能不是性能最好的指令。举了push和mov的例子

## Slide 6: RISC体系结构的工作（当时）
伯克利：仅做了几个月，起步阶段
贝尔实验室：做了几年，是个32位的类RISC架构计算机
IBM：最好范例，801微型计算机约5倍性能于IBM S/370 model 168.

## Slide 7: 结论
提出RISC方向，可以通过修剪指令集来达到成本高效利用的目标，有必要最小化“复杂性”（可能以设计时间和门数来衡量）并最大化“性能”（可能以门延迟表示的平均执行时间作为技术独立的时间单位）。虽然VLSI（大规模集成电路）是提高加够复杂性的好方法，但是精简指令集架构也是改进计算机的一个途径。